## Slide 1: Double PDF IOL+JOB
PRESENTAZIONE TECNICA · CASI 6 E 7
Da mappatura PLC/SCADA e specifica JOB a JSON ADAS pronto all’import
Un VLM legge, Python calcola e non inventa mai, ogni dubbio finisce in revisione.
PDF IOL + PDF JOB
mappatura e specifica in ordine casuale
VLM legge · Python calcola
ogni dubbio in coda di revisione
JSON ADAS
pronto all’import
Notes: Messaggio centrale: il VLM legge e trascrive, Python calcola in modo deterministico, ogni dubbio finisce in una coda di revisione. Stato aggiornato al 5 ottobre 2026, casi di riferimento 6 e 7.

## Slide 2: Due PDF, nessuna etichetta
Mappatura IOL
Tabelle di registri PLC/SCADA
Indirizzi, TAG e descrizioni
REG e BIT
TIPO del dato
Descrizione JOB
Specifica dell’impianto
Indirizzi IP
Campi scala e limiti
Logiche di validazione
Formule
Caricati insieme
In ordine casuale e senza metadati di origine: la piattaforma non sa quale pagina appartiene a quale documento.
6
CASO 6 · COPPIA DI RIFERIMENTO
JOB.0139.23 · impianto SO2 · 5+9 pagine
7
CASO 7 · COPPIA DI RIFERIMENTO
JOB.0105.22 · cogenerazione Biogen · 4+7 pagine
Notes: Un impianto SME/SAE si configura con due documenti: mappatura IOL (registri PLC/SCADA) e descrizione JOB (specifica). I due PDF arrivano insieme, mescolati.

## Slide 3: L’idea in tre pilastri
1 · Il VLM legge
Classifica ogni pagina (ruolo IOL/JOB ed etichetta) e trascrive le tabelle riga per riga. Non calcola nulla.
2 · Python calcola
Filtra, deduplica, unisce con join deterministici e calcola ogni campo derivato: DRIVERPRIVATE hex, DRIVERCONFIG XML, ID sequenziali.
3 · I dubbi vanno in revisione
Placeholder, conflitti tra rami e buchi di copertura finiscono in code di revisione esplicite, mai nei dati in silenzio.
Notes: Tre pilastri: il VLM trascrive e classifica, Python fa tutti i calcoli, e ogni incertezza viene resa visibile in code di revisione.

## Slide 4: Un livello smista, tre rami estraggono
LIVELLO 1 · UNA SOLA ESECUZIONE
LIVELLO 2 · UNA PAGINA ALLA VOLTA
CONSOLIDAMENTO
Smista
PDF → PNG
Finestre di pagina
Page Classifier
Deduplica e filtri
Station Information
6 pagine · IP, porta, scale
Measurement Data
7 pagine · 3 VLM in parallelo
Density
1 pagina · forwarding
PREPARAZIONE X JSON
3 rami → 1 stazione
69 variabili
JSON CREATOR
22 misure + 60 bitinfo ADAS
Validazione Pydantic
→ Output
Notes: Livello 1 gira una volta: converte, classifica, deduplica e filtra le pagine. Il Livello 2 estrae pagina per pagina in tre rami. Il consolidatore unisce i rami in una stazione con 69 variabili; il JSON Creator produce 22 misure e 60 bitinfo ADAS.

## Slide 5: Livello 1, nodo per nodo
1
Converti PDF in PNG
I PDF diventano immagini ingrandite per leggibilità.
Medex
2
Crea finestre di pagine
14 finestre sovrapposte nel caso 6: ogni pagina compare due volte.
Medex
3
Page Classifier
Per ogni finestra assegna ruolo (IOL, JOB, UNKNOWN) ed etichetta di contenuto.
VLM
4
Deduplica pagine
Collassa le finestre in 14 pagine uniche; i disaccordi restano negli avvisi.
Pytool
5
Prepara e filtra
Array root di record pagina, poi tre filtri: 6 Station, 7 Measurement, 1 Density.
Pytool
6
Estrazione e consolidamento
Iniezioni iterative per ramo, poi PREPARAZIONE X JSON e JSON CREATOR.
VLM + Pytool
Notes: Medex è la piattaforma di conversione, il VLM legge, Pytool esegue il codice Python deterministico. Nel caso 6: 14 finestre sovrapposte, 14 pagine uniche, 6 Station, 7 Measurement, 1 Density.

## Slide 6: Tre sotto-piattaforme di Livello 2
Classifier
Medex + VLM
Prompt dedicato su content2media
Il routing usa la label; document_role resta metadato
Mai dedurre il PDF dal prefisso chiave Medex: instabile tra run
Station
Pytool + Medex + VLM
Prompt v5: niente default SME inventato
Array vuoto se la pagina è vuota
Restituisce IP, porta e scale (SO2 0–300, Temperatura fumi 0–100)
Measurement
3 VLM + 3 tagger + assemblatore
Tre VLM in parallelo: misure e BISON (v4, con DATA_TYPE), bitinfo e nomi, stati TEXTON/TEXTOFF
Assemblatore per pagina: join sul nome, scarto di nomi vuoti e numerici
Coda di revisione per i conflitti
Notes: Il Classifier smista per label. Station estrae IP, porta e scale con prompt v5. Measurement usa tre VLM paralleli, tre tagger che aggiungono ramo e pagina e un assemblatore che fa il join sul nome.

## Slide 7: Le cinque regole d’oro
1
Join sul nome, mai su MEASUREID
MEASUREID ha tre semantiche diverse (gruppi posizionali, chunk da 16, registri veri): come chiave corrompe tutto.
2
BIT dal ramo misure
Verificato 6 su 6 da coordinate colonna del PDF. Il BITNO del ramo bitinfo non lo sovrascrive: i disaccordi vanno in review.
3
Righe bianche = righe saltate
Riserve 420–424 e 428–430, filler numerici e TAG vuoti non generano misure fantasma.
4
TEXTON e TEXTOFF derivati dal nome
Nel PDF non esiste alcuna colonna di stato: convenzione valida, ma dato sintetico.
5
Il modello giusto per ogni scopo
Leggero 3.6 solo per prove di plumbing, Qwen 3.8 per la qualità. Confronti validi solo a parità di modello.
Notes: Le regole d’oro spiegano perché ci si può fidare: join sul nome, BIT dal ramo misure, righe bianche saltate, TEXTON/TEXTOFF dichiarati sintetici, modello leggero solo per il plumbing.

## Slide 8: Caso 6: i numeri verificati
14
pagine uniche classificate
69
variabili in stazione (Qwen 3.8)
22
misure ADAS in uscita
60
bitinfo ADAS
Chart: Le 22 misure ADAS per tipo
| Gruppi packed | Analogiche | Singoli CMD
Misure | 5 | 9 | 8
Stazione Sistema Analisi SO2 su 10.100.50.95, porta 511, scale SO2 0–300 collegate.
Pagina 2 completa 30 su 30 con BIT da colonna · nessun riempitivo sulle riserve · validazione Pydantic superata.
Notes: Confronto riga per riga col PDF, run Qwen 3.8. 65 misure col modello leggero contro 69 con Qwen 3.8. ADAS finale: 22 misure (5 gruppi packed sui registri 1/3/4/5/6, 9 analogiche, 8 singoli CMD in scrittura) più 60 bitinfo.

## Slide 9: Caso 7: la generalizzazione regge
Chart: 39 misure ADAS per tipo
| Packed | Analogiche INT | Singoli | Stimate
Misure | 4 | 18 | 9 | 8
Cogenerazione · IP 172.16.1.31 · porta 511 · 42 bitinfo
Trappole del documento superate
Bit wrap su REG 1 con 16 righe, senza aprire registri spuri
Righe bianche in mezzo ai gruppi saltate, carry-over intatto
Comandi e stimate completi, linkage intatto
5 variabili perse, con warning esplicito
Carry-over oltre il confine pagina, non risolvibile in una LV2 per-pagina: gap noto e visibile, mai silenzioso. Punto aperto: misure INT col formato di default senza data_type.
Notes: Seconda coppia mai vista in progettazione. 39 misure (4 packed, 18 analogiche INT, 9 singoli, 8 stimate) e 42 bitinfo. Le cinque variabili perse sono dichiarate con warning: il gap è noto e visibile.

## Slide 10: Legacy contro nuovo, onestamente
+
Sopra il legacy
Righe fantasma mai inventate: il ground truth legacy ha 12 bitinfo su righe bianche
BIT da colonna: qui il PDF dà ragione a noi
Niente default silenziosi
ADAS strutturalmente valido, con IP veri
=
Pari, con riserve
TEXTON: nessuno li legge; il ground truth ha più righe ma con errori propri
Nomi stazione: la 3.8 li trova, il leggero ripiega su SME
−
Sotto: da dichiarare
Linearizzazione BISON: emettiamo il default in attesa di specifiche
UNITS e limiti: recuperabili dalla Tabella JOB, lavoro nostro
Campione ancora di due sole coppie
Notes: Confronto onesto con il sistema legacy: dove siamo sopra (righe fantasma, BIT da colonna, niente default silenziosi), dove siamo pari, e cosa va dichiarato al cliente.

## Slide 11: Tre decisioni che spettano al cliente
1
Zeri iniziali degli indirizzi
Come trattare gli zeri iniziali degli indirizzi nei dati emessi.
2
Specifiche BISON
Servono per la linearizzazione: oggi emettiamo il default, il legacy la eseguiva.
3
Regola sui nomi prefissati
Serve una regola esplicita per i nomi che portano un prefisso.
Notes: Tre decisioni che non dipendono da noi: zeri iniziali degli indirizzi, specifiche BISON per la linearizzazione, regola sui nomi prefissati.

## Slide 12: Punti aperti e prossimi passi
Punti aperti
Scala TF non collegata (tag contro nome esteso)
Limiti JOB da collegare
TEXTON parziali sul blocco REG 3 del caso 6
Formato delle INT senza data_type
Carry-over oltre il confine pagina
BISON e linearizzazione dal cliente
Prossimi passi
1
Terza coppia mai vista
per provare la generalizzazione
2
Collaudo
3
Cliente
Notes: Prossimo: una terza coppia mai vista per provare la generalizzazione, poi collaudo e cliente.

## Slide 13: Glossario minimo
Edge numero N
Filo tra nodi, con numero locale al canvas: da ricontrollare dopo ogni ricablaggio. Può portare condizioni spurie che lo bloccano in silenzio.
Edge con indice tra parentesi
Output testuale o immagine di un altro nodo.
Question
Record pagina dell’iterazione corrente.
Envelope
Output dei tagger con ramo, pagina e payload: ogni dato porta la provenienza.
Fixture observed / expected
Observed: output runtime sanitizzato. Expected: derivato. Un observed con review_required a true non è un ground truth.
Leggero 3.6 / Qwen 3.8
Leggero 3.6: solo plumbing. Qwen 3.8: qualità.
Notes: Slide di appoggio: termini usati nel canvas e nelle fixture.